## Slide 1
REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO DA PROVÍNCIA DO CUANDO CUBANGO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA ENERGIA E ÁGUAS

## Slide 2
INTRODUÇÃO
A Província do Cuando Cubango com uma superfície de 199.335 km2, situada no sudeste de Angola, é constituída por 9 municípios e 30 comunas, quanto ao fornecimento de Energia Eléctrica podemos dizer que depende de uma única fonte de Produção de energia Isso é através de Geração Térmicas salvo os três Municípios e uma Comuna nomeadamente: Cuangar, Calai, Dirico e a Comuna do Mucusso que depende da fonte de produção da Vizinha República da Namíbia.
Neste momento a província conta com duas Centrais Térmica uma de 11,9 MW localizada no Município de Menongue e a outra de 7,5 que esta na fase conclusiva e a mesma esta localizada no Município do Cuito Cuanavale.

## Slide 3
Breve caracterização da Rede Eléctrica de MT e BT em cada Município.
Município
Estado da Rede MT
Estado da Rede BT
Menongue | Boas Condições | Regular
Cuchi |  | Regular
Cuito Cuanavale | Em Curso | 
Nankova |  | 
Mavinga |  | 
Rivungo |  | 
Cuangar | Regular | Regular
Kalai | Regular | Regular
Dirico | Regular | Regular

## Slide 4
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA
Município
Potência Disponível (MW)
Potência Instalada (MW)
Potência Reprimida Meio urbano (MW)
Potência Reprimida Meio Rural (MW
Demanda MW
Meio Urbano
Numero de Habitantes no Município em 2015
Meio Rural
Nível de Atendimento
Menongue | 306.622 |  | 11.9 MW | 9 ,0 MW | 94,04 MW | -2,40 MW | 100,6 MW | 8,9%
Cuchi | 42.899 |  | 1.5 MW | 1 MW | 14,59 | 0,00 | 14,6 | 0,0%
C.Cuanavale | 38.836 |  | Obra em Curso | --- | 13,20 | 0,00 | 13,2 | 0,0%
Nankova | 3.451 |  | --- | --- | 1,17 | 0,00 | 1,2 | 0,0%
Mavinga | 26.021 |  | --- | --- | 8,85 | 0,00 | 8,8 | 0,0%
Rivungo | 30.365 |  | 500 KVA | --- | 10,32 | 0,00 | 10,3 | 0,0%
Cuangar | 27.335 |  | 0,5 | 0,5 | 9,21 | -0,02 | 9,6 | 4,7%
Kalai | 20.239 |  | 0,5 | 0,5 | 6,40 | -0,11 | 6,8 | 7,0%
Dirico | 14.601 |  | 0,1 | 0,1 | 4,85 | -0,03 | 4,9 | 2,5%
Total | 510.369 | 0 | 14,5 | 11,1 | 162,63 | -2,56 | 170,1 | 23,1%

## Slide 5
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA
Município
Numero de Habitantes no Município em 2015
Consumidores MT
2013
2014
2015
Consumidores BT
2013
2014
2015
Taxa de Electrificação (%)
Menongue | 306.622 |  |  | 16 |  | 4.325 | 4.992 | 9,8%
Cuchi | 42.899 |  |  |  |  |  |  | 0,0%
C.Cuanavale | 38.836 |  |  |  |  |  |  | 0,0%
Nankova | 3.451 |  |  |  |  |  |  | 0,0%
Mavinga | 26.021 |  |  |  |  |  |  | 0,0%
Rivungo | 30.365 |  |  |  |  |  |  | 0,0%
Cuangar | 27.335 |  |  |  |  |  | 39 | 0,9%
Kalai | 20.239 |  |  |  |  |  | 236 | 7,0%
Dirico | 14.601 |  |  |  |  |  | 58 | 2,4%
Total | 510.369 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.325 | 5.325 | 20,1%

## Slide 6
Sede Municipal
Quant. De Focos Luminosos
Fonte de Alimento
Modelo de Gestão
Focos Operacionais
Focos Avariados
Menongue | 962 | Rede Publica | Governo Provincial | 455 | 507
C. Cuanavale | Obra em Curso |  |  |  | 
Total |  |  |  |  | 
Caracterização da Rede de Iluminação Publica

## Slide 7
3. Investimento realizados no domínio da Energia (2013-2015)
a)- Projectos realizado neste período :
Ampliação e reabilitação da rede de MT, BT e IP na cidade de Menongue inaugurada por Sua Excelência Senhor Ministro da Energia e Águas Eng.º João Baptista Borges.
b)- Projectos em curso:
Electrificação da Comuna do Missombo.
c)- Perspectiva até 2017:
Fazer chegar a Energia Eléctrica a todas sedes Municipais e Comunais da Província.
Temos também como perspectiva o estudo realizado pelo Governo da Província sobre ampliação da Rede de MT, BT, IP e construção de uma Central Térmica de 40 MW o qual encontra-se sob-tutela do Ministério da Energia e Águas.

## Slide 8
4. Constrangimentos.
Falta de Recursos Humanos a todos os níveis, Básicos, Médios, Superiores e por Especialidades afecto a esta área de Energia.
Difícil acesso entre os Municípios e a sede Capital.
Falta de meios de Comunicação.